Файл audio_process.c
Буфера в регионе D1
/// audio input buffer
uint8_t audio_mic_input_buffer[8000] __attribute__((section(".RAM_D1_data")));
используется только в audio_init() для инициализации кольцевого буфера audio_mic_input

/// audio mixer output buffer
int16_t audio_mix_output_buffer[8000] __attribute__((section(".RAM_D1_data")));
используется только в audio_init() для инициализации кольцевого буфера audio_mic_output

/// audio mixer channels buffers
uint8_t audio_mix_channels_memory[16][4000] __attribute__((section(".RAM_D1_data")));
используется только в audio_init() для инициализации кольцевых буферов audio_mix_channels[i]

Кольцевые буфера
typedef struct
{
uint16_t rd_ptr;
uint16_t wr_ptr;
uint8_t *buffer;
uint16_t bufsize;
uint16_t datalen;
uint16_t lock;
} CBuffer;
/// audio input buffer description structure
CBuffer audio_mic_input;

/// audio mixer output buffer description structure
CBuffer audio_mix_output;

/// audio mixer channel buffer description structures
CBuffer audio_mix_channels[16];

Состояние каналов
/// audio mixer channels states
uint8_t audio_mix_channels_state[16];

/// buffer for G711 encoding
uint8_t audio_g711_buf[160];

/// buffer for RTP transmitting
uint8_t RTP_audio_buf[160 + 12]; (12 – длина заголовка RTP)

/// audio mixer timer samples counter
uint32_t smp_count;
uint32_t mixsmpcnt; // debug